## Slide 1: 地表沉降 InSAR 研究文献汇报
Notes: 各位老师、同学好。今天我汇报的是最近读的 12 篇关于地表沉降 InSAR 监测的论文。每篇我会按同样的顺序讲：题目和期刊、研究区域、数据、方法，然后是作者自述的创新点、主要结果，最后是作者在文中自己承认的局限和假设。每篇两页，第一页讲“做了什么”，第二页讲“得到了什么、还有什么问题”。

## Slide 2: 12 篇论文总览
# | 研究（简称） | 期刊 | 年 | 研究区域 | SAR 数据 | 核心方法
① | 京津冀平原 | IJAEOG | 2026 | 京津冀平原 | S1A 升轨 3 轨，2016–2024 | 特征约束 K-means + STFT
② | 华北平原 | RSE | 2026 | 华北平原 | S1A 升轨 8 frame，2017–2023 | 宽域网络平差 + InSAR-VSM
③ | 华北平原 | RSE | 2026 | 华北平原 | S1 升轨 11 frame，2014–2022 | K 折交叉验证选误差模型
④ | 鲁北平原 | IJAEOG | 2026 | 鲁北平原 | S1A 升轨 2 frame，2018–2023 | NMF-ICA + CNN-LSTM-Attention
⑤ | 江苏全省 | Remote Sens. | 2021 | 江苏全省 | S1 升轨 6 frame，2015–2018 | MCTSB-InSAR + 野外调查
⑥ | 中国东部沿海（鲁、苏） | IJAEOG | 2026 | 山东、江苏沿海 | S1 7 轨 16 frame，2017–2023 | 沿海多 frame 拼接 + PCA
⑦ | 美国本土 | RSE | 2026 | 美国本土 48 州 + DC | S1 升轨 321 frame，2019–2021 | 自适应 EDAD + DeforNet
⑧ | 伊朗全国 | JGR Solid Earth | 2025 | 伊朗全国（106 个沉降区） | S1 升降轨 LiCS，2014–2022 | 速度分解 + 时间域 ICA
⑨ | 爪哇岛 | Sci. Adv. | 2026 | 印尼爪哇岛 | S1 升降轨 21 frame，2017–2023 | 混合聚类 + 虚拟验潮站
⑩ | 全球 40 个河流三角洲沉降 | Nature | 2026 | 全球 40 个三角洲 | S1 132 frame，2016–2023 | WabInSAR + RF/LIME
⑪ | 湄公河三角洲 | GRL | 2025 | 越南湄公河三角洲 | S1 降轨 PS，2017–2022 | 分段线性 + 降水回归
⑫ | 白鹤滩水库区 | RSE | 2026 | 白鹤滩水库区 | S1 升降轨，2020–2023 | IVM 负样本 + RF + 列联矩阵
Notes: 先用一张表把 12 篇过一遍。按主题我分成四组：第一组是华北平原地下水开采引起的沉降，四篇；第二组是中国东部的江苏全省和鲁苏沿海，两篇；第三组是国家和全球尺度，包括美国、伊朗、爪哇岛、全球三角洲和湄公河，五篇；最后一篇是白鹤滩水库区滑坡，作为方法上的拓展。大部分是 2025、2026 年的新文章，期刊以 RSE 和 IJAEOG 为主，也有 Nature、Science Advances、GRL 和 JGR。数据几乎全部是 Sentinel-1，差别主要在处理方法和分析的侧重点上。

## Slide 3: 一、华北平原地下水开采与沉降
京津冀 · 华北平原 · 鲁北平原
① 京津冀平原：TS-InSAR 重建聚类与地下水恢复响应
② 华北平原：宽域 InSAR 与地下水体积损失反演
③ 华北平原：机器学习 InSAR 平差与承压水储量损失
④ 鲁北平原：NMF 辅助 ICA 分解归因 + 深度学习预测
Notes: 第一部分是华北平原。华北是全国地下水超采和地面沉降最典型的地区，这四篇分别从形变模式聚类、地下水体积损失反演、宽域 InSAR 平差和信号分解预测这四个角度来研究。

## Slide 4: ① 京津冀平原：TS-InSAR 重建聚类与地下水恢复响应
概况 1/2
Differential land deformation patterns and response mechanism to groundwater recovery in the Beijing-Tianjin-Hebei Plain revealed by reconstructing and clustering of TS-InSAR observations
期刊 International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation · 147, 105196 · 2026
研究区域
京津冀平原（京、津、冀平原区），约 87,836.67 km²
山前→中部→东部平原：含水层变薄、粒度变细、渗透性变差
南水北调中线 2014 年通水；京津地下水位 2016 年起回升
研究数据
Sentinel-1A 升轨：path 40/142/69，2016-01～2024-12，154/147/122 景
地下水位：2018–2024 逐月；浅层（120–210 m）/深层（250–310 m）承压井
辅助：ERA5-Land 降水、SRTM 30 m、三期水准、2008–2024 水资源公报
研究方法
IPTA 时序 InSAR：三条轨道分别处理，SVD 求时序
轨间校正拼接：以水准验证的 path 142 为参考，同名像元垂向差中位数逐月改正
形变重建：季节项＝年周期谐波；长期项＝二次多项式，派生 t_vertex、slope_end
特征约束 K-means：(a, b, t_vertex, slope_end) 四维特征，肘部法 K=4
响应分析：STFT 求年周期滞后；指数衰减系数 K 刻画长期延迟压密
Notes: 第一篇是首都师范大学团队发表在 IJAEOG 2026 年第 147 卷的文章，研究京津冀平原差异性形变模式和对地下水恢复的响应。研究区约 8.8 万平方公里，从山前到东部平原，含水层逐渐变薄、颗粒变细；背景是南水北调中线 2014 年通水后，京津地下水位从 2016 年开始回升。数据用了三条 Sentinel-1A 升轨 2016 到 2024 年的影像，加上 2018 到 2024 年逐月的浅层和深层承压井水位、降水、水准和水资源公报。方法上，先用 IPTA 做时序 InSAR，以水准验证过的 path 142 为参考把三条轨道拼成一张图；然后把每个点的形变拆成年周期的季节项和二次多项式的长期项；再用二次曲线的四个参数做 K-means 聚类；最后用短时傅里叶变换算形变相对水位的滞后，用指数衰减模型刻画长期的延迟压密。

## Slide 5: ① 京津冀平原：TS-InSAR 重建聚类与地下水恢复响应
结论 2/2
K = 4
京津冀平原的长期形变被分成 4 种模式
稳定区 24.91%、趋稳区 46.09%、严重沉降区 18.86% + 10.14%
< 2 个月
山前稳定区：地面形变比地下水位晚不到 2 个月
A 井只晚 0.35 个月，几乎同步
4–6 个月
沉降漏斗区：地面形变比地下水位晚 4–6 个月
比山前区慢得多
创新点（作者自述）
三轨形变场校正拼接为覆盖整个京津冀平原的连续形变场
用有物理意义的二次曲线参数代替原始时序聚类，减少噪声、增强可解释性
同一框架区分“年周期滞后”与“长期延迟响应”
研究结果
速率 0.1–99.9% 分位区间：−112.1～28.0（2016–18）收窄为 −98.4～26.5 mm/yr（2018–24）
cluster-1～4 占比 24.91% / 46.09% / 18.86% / 10.14%，后两类沉降最严重
STFT 共振周期 12–36 个月，作者认为属累积响应
有断层的漏斗低 K 集中在边缘；无断层的保定—石家庄漏斗集中在中心
局限 / 假设（作者承认）
假设水平形变可忽略，LOS 直接转垂向
季节项只考虑年周期分量
区域一致的水位数据只有 2018–2024 年
极端水文事件、突发抽水等短期信号留在残差中
岩性、断层的作用为推断（“may be related to”）
Notes: 看结果。聚类得到 4 种长期形变模式：稳定或轻微抬升的占 24.91%，末期趋稳的占 46.09%，最严重的两类合计约 29%，位于主要漏斗内。滞后方面，山前稳定区形变比水位晚不到 2 个月，A 井只晚 0.35 个月，几乎同步；而沉降漏斗区要晚 4 到 6 个月。另外有断层的漏斗，低衰减系数集中在边缘；没有断层的保定—石家庄漏斗则集中在中心。作者自述的创新点是：全平原连续形变场、用有物理意义的曲线参数代替原始时序聚类，以及在一个框架里区分年周期滞后和长期延迟。作者自己承认的局限包括：假设水平形变可以忽略；季节项只考虑年周期；区域一致的水位数据只有 2018 到 2024 年；岩性和断层的作用是推断出来的。

## Slide 6: ② 华北平原：宽域 InSAR 与地下水体积损失反演
概况 1/2
Groundwater volume loss and land subsidence in the North China plain investigated using wide-area InSAR surveying and mechanical modeling
期刊 Remote Sensing of Environment · 333, 115164 · 2026
研究区域
华北平原（京津冀鲁豫），300,000 km²，人口 3.39 亿
山前平原（弹性为主）、洪积平原（塑性为主）、滨海平原
1971–2015 年沉降漏斗面积超过 48,500 km²
研究数据
Sentinel-1A 升轨：T40/T142 共 8 个 frame、1500 景，2017-05～2023-09
地面观测：GNSS 8 站；三期二等水准（1960–2010）
地下水位：472 口承压井（250–400 m），2018–2023
其他：南水北调分配数据、断层、地质图
研究方法
SBAS-InSAR：GAMMA 干涉 + 自编 MATLAB 时序
宽域网络平差：13 个重叠区同名点（相干 >0.85），伪逆求各 frame 改正量
含水层参数：Ske＝季节形变振幅 / 季节水位振幅；交叉小波相位
InSAR-VSM：弹性半空间格林函数反演 Zone 1 体积应变（2 km 单元）→ 地下水储量损失
长期演变：水准 + GNSS + InSAR 构建 1960–2023 年序列
Notes: 第二篇发表在 RSE 2026 年第 333 卷，研究整个华北平原的地下水体积损失。研究区 30 万平方公里、3.39 亿人，分为以弹性变形为主的山前平原、以塑性变形为主的洪积平原和滨海平原。数据是两条升轨共 8 个 frame、1500 景 Sentinel-1A，时间 2017 到 2023 年，另外有 8 个 GNSS 站、1960 年以来的三期水准，以及 472 口承压井的水位。方法分五步：SBAS 求时序；用 13 个重叠区的同名点做宽域网络平差，把 8 个 frame 统一起来；用季节形变振幅除以季节水位振幅求弹性骨架储水系数 Ske；用 InSAR-VSM，也就是基于格林函数的体积应变模型，反演 Zone 1 的地下水损失；最后结合水准和 GNSS 拉出 1960 到 2023 年的长期演变。

## Slide 7: ② 华北平原：宽域 InSAR 与地下水体积损失反演
结论 2/2
> −150 mm/yr
最快的地方每年下沉超过 15 cm
六年累计沉降可达 1 m
4.346–8.692 亿 m³
Zone 1（主要农业灌溉区）每年损失的地下水体积
区间来自孔隙度取 0.2～0.4；只算了 Zone 1，不是全平原
≥ 0.94
12 口深井：去掉长期趋势后，形变与水位的相关系数
形变几乎跟着水位走，滞后约 2 天
创新点（作者自述）
首次以高分辨率全面量化全华北平原地下水储量损失
宽域网络平差得到全平原无缝毫米级形变时序
InSAR-VSM 反演模型，首个 2 km 分辨率 GWSL 数据集
近年形变置于 63 年背景中讨论
研究结果
六年累计沉降可达 1 m；Zone 1 为约 200×500 km 农业灌溉区
平差后轨间差异：双峰（均值 −4.3）→ 单峰（−2.1 mm/yr）
洪积平原 Ske 主要 <0.01，塑性变形主导；形变滞后水位约 2 天
保定—沧州以北趋缓、以南加剧，作者归因于南水北调分配差异
局限 / 假设（作者承认）
水平形变可忽略的假设；夏季作物导致失相干
多层含水层近似为单层
格林函数假设均质弹性介质
泊松比 0.25 为经验值，孔隙度 0.2–0.4 直接影响结果
2 km 网格可能平滑局部特征
Notes: 结果方面：最快的地方每年下沉超过 15 厘米，六年累计可达 1 米。Zone 1 是一个约 200 乘 500 公里的农业灌溉区，每年损失的地下水体积在 4.346 亿到 8.692 亿立方米之间，区间来自孔隙度取 0.2 还是 0.4；注意这是 Zone 1 的结果，不是全平原。12 口深井去趋势后形变和水位的相关系数都在 0.94 以上，形变只比水位滞后约 2 天。洪积平原的 Ske 大多小于 0.01，作者认为以塑性变形为主。空间上，保定—沧州一线以北沉降趋缓、以南加剧，作者归因于南水北调水量主要分给了京津。作者承认的局限有：水平形变忽略的假设；多层含水层被近似为单层；格林函数假设均质弹性介质；泊松比和孔隙度是经验取值，会直接影响损失量；2 公里网格可能把局部特征平滑掉。

## Slide 8: ③ 华北平原：机器学习 InSAR 平差与承压水储量损失
概况 1/2
Mapping wide-area land subsidence from groundwater use in the North China plain by machine learning-based InSAR adjustment
期刊 Remote Sensing of Environment · 334, 115226 · 2026
研究区域
华北平原约 140,000 km²（SAR 覆盖约 300,000 km²）
中部与滨海平原上覆咸水层，主要开采中、早更新统含水层
至 2010 年形成 72,787 km² 的复合降落漏斗
研究数据
Sentinel-1 升轨：3 轨 11 个 frame、2251 景，2014-10～2022-12
GNSS：CMONOC 20 个 CORS（12 约束、8 验证）+ 305 个水平速度
水文：潜水井 1284、承压井 569；降水；咸水分布；开采量与调水量
研究方法
LiCSBAS：逐 frame 求 LOS 速度
板块运动约束：欧拉矢量求构造水平速度，再解垂向（不假设水平为零）
候选误差模型：每 frame 可选常数/线性/双线性/二次
K 折交叉验证（K=10）：选 rmse 最小的组合；按连接点方位分布限制阶数
储量损失：ΔS ≈ A·Δb（像元沉降量 × 面积）
Notes: 第三篇同样发表在 RSE，2026 年第 334 卷，也是华北平原，但重点在 InSAR 平差方法。研究区约 14 万平方公里，中部和滨海平原上面有咸水层，开采集中在更深的中、早更新统含水层，到 2010 年已经形成 7 万多平方公里的复合降落漏斗。数据是 3 条升轨 11 个 frame、2251 景，时间从 2014 年 10 月到 2022 年底；GNSS 有 20 个 CORS，12 个用来约束、8 个留作独立验证，还有一千多口潜水和承压井。方法的核心是：每个 frame 的长波误差可以选常数、线性、双线性或二次四种模型，用 10 折交叉验证挑出误差最小的组合；同时用欧拉矢量算出构造水平速度，而不是简单假设水平运动为零。最后用沉降量乘面积估算承压含水层的储量损失。

## Slide 9: ③ 华北平原：机器学习 InSAR 平差与承压水储量损失
结论 2/2
2.0 mm/yr
新方法与 8 个独立 GNSS 站比对的误差
所有 frame 统一用一种误差模型时为 3.8–17.5 mm/yr
249 亿 m³
2014.10–2022.12 承压含水层累计损失的地下水
作者称这是下限；81% 发生在 2020 年 12 月以前
> 63%
超过 63% 的面积每年下沉超过 1 cm
约 88,200 km²；衡水最严重，年均 58.2 mm
创新点（作者自述）
为每个 frame 自适应选择最优长波误差模型
引入 GNSS 与板块运动模型，减小相邻轨入射角差异
组合数由 >400 万降至 62,208，效率提高 67.4 倍
首次估算区域尺度承压储量损失
研究结果
城市年均沉降：衡水 58.2、廊坊 35.5、邢台 29.6；北京 6.2 mm/yr
咸水区 29.0 vs 无咸水区 12.3 mm/yr；咸水区 2018 年达峰 38.5 mm/yr，2021 年起缓解
储量损失 2014.10–2020.12 为 202 亿 m³（81%），2021–2022 为 47 亿 m³
局限 / 假设（作者承认）
储量损失为“下限”
中部与滨海平原沉降减缓原因为“推测”
K 折交叉验证有额外计算开销
前提：GNSS 稀疏、只有升轨完整覆盖
Notes: 结果：新方法与 8 个独立 GNSS 站比对的误差是 2.0 mm/yr，而所有 frame 统一用一种模型时是 3.8 到 17.5。超过 63% 的面积、约 8.8 万平方公里每年下沉超过 1 厘米，衡水最严重，年均 58.2 毫米，北京只有 6.2。咸水区明显比无咸水区沉降快，咸水区在 2018 年达到峰值，2021 年起开始缓解。承压水储量累计损失 249 亿立方米，81% 发生在 2020 年 12 月以前。作者自述的创新点是逐 frame 自适应选模型，并且通过限制候选模型把组合数从 400 多万降到 6 万多，效率提高 67.4 倍。局限方面，作者明确说 249 亿是下限；中部和滨海平原沉降减缓的原因是推测；交叉验证有额外计算开销；这个方法的前提是 GNSS 稀疏、只有升轨完整覆盖。

## Slide 10: ④ 鲁北平原：NMF 辅助 ICA 分解归因 + 深度学习预测
概况 1/2
Non-negative matrix factorization-assisted independent component analysis for land subsidence feature decomposition and attribution in Lubei Plain, and further integration with deep learning for subsidence prediction
期刊 International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation · 146, 105097 · 2026
研究区域
鲁北平原，华北平原东南部；年降水约 670 mm
西部德州、聊城：深层地下水灌溉，水位降幅超 100 m
东部东营：卤水开采（制盐、养殖）与胜利油田
研究数据
Sentinel-1A 升轨：69-119（153 景）、142-116（179 景），2018–2023
水文气象：GPM IMERG 降水；县区灌溉用水量；潜水/承压观测井（月）
其他：CLCD 土地覆盖；Sentinel-2；3 个分层标（验证）
研究方法
SBAS-InSAR：HyP3 + MintPy，两 frame 拼接
PCA 定成分数：前 3 个 PC 含 92.02% 信息 → 3 个 IC
NMF 定方向 + FastICA 分解：以 NMF 成分方向确定 IC 方向
CNN-LSTM-Attention：预测各 IC，乘分解矩阵重构全区沉降
归因：IC 高得分区观测井 Pearson r + 土地覆盖、灌溉、降水
Notes: 第四篇发表在 IJAEOG 2026 年第 146 卷，研究鲁北平原。这里西部的德州、聊城靠深层地下水灌溉，水位降幅超过 100 米；东部东营有卤水开采和胜利油田，所以沉降成因比较复杂。数据是两个 Sentinel-1A 升轨 frame，2018 到 2023 年，配合降水、县区灌溉用水量、观测井水位、土地覆盖、Sentinel-2 影像和 3 个分层标。方法上，先做 SBAS；用 PCA 判断成分个数，前 3 个主成分已经包含 92.02% 的信息，所以分解成 3 个独立成分；ICA 有方向不确定的问题，作者用 NMF 成分的方向来确定 ICA 成分的方向；然后用 CNN-LSTM-Attention 分别预测这 3 个成分，再乘回分解矩阵重构全区沉降；最后在每个成分得分高的区域选井做相关分析来归因。

## Slide 11: ④ 鲁北平原：NMF 辅助 ICA 分解归因 + 深度学习预测
结论 2/2
275 mm/yr
鲁北平原最快每年下沉 27.5 cm
沉降中心在东营东北沿海及聊城、德州部分地区
3 个 IC
沉降信号被拆成 3 个独立成分
分别是持续沉降、2020 年拐点型、季节周期型
0.80–0.86
用深度学习预测这 3 个成分，测试集 R²
季节性的 IC3 最难预测（R² 0.80）
创新点（作者自述）
以 NMF 方向解决 ICA 方向难确定问题
在 IC 高得分区选井做归因
先预测 IC 再重构，无需逐点预测
IC3 反转区分灌溉驱动与降水驱动
研究结果
沉降中心：东营东北沿海及聊城、德州部分地区
IC1 近线性：深层承压水超采、卤水与石油开采
IC2 以 2020 年为拐点：与年际降水相关的中浅层压缩
IC3 周期性：季节灌溉（原方向）/降水驱动地表微形变（反转）
局限 / 假设（作者承认）
SBAS 可靠性低于 PS-InSAR
压缩层不完全独立，归因依赖后验信息
未按埋深、土质进一步分解
预测假设短期趋势不剧变，不用协变量
井为点观测，开采层与监测层可能不一致
Notes: 结果：最快每年下沉 27.5 厘米，沉降中心在东营东北沿海以及聊城、德州部分地区。三个成分分别是：IC1 近线性持续沉降，作者归因于深层承压水超采、卤水和石油开采；IC2 以 2020 年为拐点，与年际降水相关；IC3 是季节周期性的，原方向对应季节灌溉，方向反转后对应降水驱动的地表微形变。预测的测试集 R² 在 0.80 到 0.86 之间，季节性的 IC3 最难预测。作者自述的创新点是：用 NMF 解决 ICA 方向问题，先预测成分再重构、不用逐点预测，以及用 IC3 的方向反转区分灌溉和降水两种驱动。作者承认的局限有：SBAS 的可靠性不如 PS-InSAR；不同压缩层不完全独立，归因要依赖大量后验信息；还没有按埋深和土质细分；预测假设短期趋势不会剧变；观测井是点观测，开采层和监测层可能不一致。

## Slide 12: 二、中国东部省域与沿海沉降
江苏全省 · 鲁苏沿海
⑤ 江苏全省：Sentinel-1 地面沉降监测与成因
⑥ 中国东部沿海（鲁、苏）：高分辨率沉降制图与驱动
Notes: 第二部分是中国东部，一篇是 2021 年的江苏全省监测，另一篇是 2026 年覆盖山东、江苏两省沿海的研究，正好可以看出这几年方法上的变化。

## Slide 13: ⑤ 江苏全省：Sentinel-1 地面沉降监测与成因
概况 1/2
Investigating Ground Subsidence and the Causes over the Whole Jiangsu Province, China Using Sentinel-1 SAR Data
期刊 Remote Sensing (MDPI) · 13, 179 · 2021
研究区域
江苏全省 107,200 km²，长三角地区，80% 以上为平原
至 2000 年苏锡常 5000 km² 累计沉降 >0.2 m，最大 2 m
研究数据
Sentinel-1 IW 升轨：3 轨 6 个 frame，2015-11～2018-12
水准：常州、南通、淮安共 688 点（527 点用于评估）
辅助：SRTM DEM；Google Earth 历史影像；2019 年野外调查；煤矿参数
研究方法
MCTSB-InSAR：自研 GDEMSI 软件，多主影像相干目标小基线
三级配准：查找表 → 振幅互相关 → ESD（千分之一像元）
干涉图筛选：剔除 6–9 月强对流层干扰的干涉图
垂向化与拼接：仅垂向假设（LOS/cosθ），6 个 frame 平差拼接
成因分析：五个重点区结合时序、历史影像与野外调查
Notes: 第五篇是 2021 年发表在 Remote Sensing 第 13 卷的文章，研究江苏全省。江苏 10.7 万平方公里，80% 以上是平原；到 2000 年苏锡常地区已有 5000 平方公里累计沉降超过 0.2 米。数据是 3 条升轨 6 个 frame 的 Sentinel-1，2015 年底到 2018 年底，验证用了常州、南通、淮安三市的水准点，成因分析还用了 Google Earth 历史影像和 2019 年的野外调查。方法上，作者用中国测绘科学研究院自研的 GDEMSI 软件做多主影像相干目标小基线 InSAR；配准分三级，最后用 ESD 达到千分之一像元；剔除受强对流层影响的 6 到 9 月干涉图；假设只有垂向形变，把 6 个 frame 平差拼接；最后对五个重点沉降区结合时序、历史影像和野外调查推断成因。

## Slide 14: ⑤ 江苏全省：Sentinel-1 地面沉降监测与成因
结论 2/2
9,276,214
全省共获得约 928 万个可靠测量点（相干点）
约 82% 的点每年变化不到 ±5 mm，基本稳定
3.9 mm/yr
与 527 个水准点比对的误差
水准点来自常州、南通、淮安三市
−215 mm/yr
全省最快每年下沉 21.5 cm，在连云港新填海码头
作者归因于新填土固结
创新点（作者自述）
作者称为中国用 Sentinel-1 做大范围形变制图的“first of its kind”
给出三级配准、时序反演与多 frame 拼接完整流程
结合时序、历史影像与野外调查推断成因
研究结果
约 82% CP 在 ±5 mm/yr；14.22% 在 −30～−5 mm/yr；3.37% 抬升
填海区（连云港）、新建区（苏州吴江）：软土固结
丰县城区（−89～−20）、南通紫菜养殖区：地下水开采
徐州煤矿：首个相干期累计形变 670 mm
局限 / 假设（作者承认）
采矿区农田几乎无 CP，量值被低估
抬升区成因不清（地下水回升或潮汐/大气误差）
夏季干涉图被剔除
水准点密度、频次各市不一
盐城 C 区未发现抽水证据
Notes: 结果：全省得到约 928 万个相干点，其中约 82% 每年变化不到正负 5 毫米，基本稳定。和 527 个水准点比对，误差标准差 3.9 mm/yr。最快的是连云港新填海码头，每年下沉 21.5 厘米，作者归因于新填土固结。作者把成因归纳为三类：填海区和苏州吴江新建区是软土固结；丰县城区和南通紫菜养殖区是地下水开采；徐州煤矿是地下采矿，首个相干期累计形变达 670 毫米。作者自述这是在中国用 Sentinel-1 做大范围形变制图的首例应用。作者承认的局限包括：采矿区农田几乎没有相干点，沉降量被低估；抬升区的原因还不清楚；夏季干涉图被剔除；各市水准点的密度和频次不一；盐城 C 区现场没有找到抽水证据，地下水开采只是可能原因。

## Slide 15: ⑥ 中国东部沿海（鲁、苏）：高分辨率沉降制图与驱动
概况 1/2
Large-scale high-resolution coastal subsidence mapping in eastern China with Sentinel-1 and Sentinel-2: Heterogeneous patterns and primary drivers
期刊 International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation · 146, 105047 · 2026
研究区域
山东、江苏两省沿海，海岸线向陆 100 km 缓冲区
山东：黄河三角洲平均高程 <10 m，海岸线 3,505 km
江苏：以平原为主，海岸线约 954 km
研究数据
Sentinel-1：7 轨 16 个 frame、2,486 景（主要 1A 升轨），2017-03～2023-12
GNSS：CMONOC 9 个连续站
地下水位：2018–2021，5 天间隔
其他：Sentinel-2（10 m）；Landsat 土地覆盖；地质图；NASADEM
研究方法
ISCE + MintPy SBAS：90 m 分辨率，GACOS 等误差改正
垂向化：升降轨显示水平形变不显著，LOS/cosθ 转垂向
沿海多 frame 拼接：无控制区域网平差，取重叠区近似众数作观测值
驱动分析：PCA 时序模式 + Sentinel-2 解译 + 野外调查 + 井周 300 m 对比
Notes: 第六篇发表在 IJAEOG 2026 年第 146 卷，研究山东、江苏两省沿海，范围是海岸线向陆 100 公里的缓冲带。山东黄河三角洲平均高程不到 10 米，两省海岸线合计四千多公里。数据是 7 条轨道 16 个 frame、2486 景 Sentinel-1，2017 到 2023 年，主要是 1A 升轨；另有 9 个 GNSS 连续站、2018 到 2021 年的地下水位和 Sentinel-2 影像。方法上用 ISCE 加 MintPy 做 90 米分辨率的 SBAS；根据升降轨结果判断水平形变不显著，把 LOS 转为垂向；针对海陆过渡带，作者提出了新的多 frame 拼接方法，用无控制区域网平差，以重叠区的近似众数作为观测值；最后用 PCA 描述时序模式，再结合 Sentinel-2 解译、野外调查和井周 300 米的对比分析驱动因素。

## Slide 16: ⑥ 中国东部沿海（鲁、苏）：高分辨率沉降制图与驱动
结论 2/2
23,653 km²
每年下沉超过 2 cm 的面积
占沿海 100 km 研究带的 15.6%
344 mm/yr
最快每年下沉 34.4 cm，在黄河三角洲（东营）
作者归因于制盐和养殖抽取卤水
1.3 mm/yr
与 9 个 GNSS 连续站比对的误差
精度达到毫米级
创新点（作者自述）
适用于海陆过渡带的多 frame 拼接方法
首次发现鲁苏沿海多个 >50 mm/yr 快速沉降漏斗
综合 Sentinel-2、时序、水位与 PCA 分析驱动
研究结果
东营：制盐、养殖抽卤（最大 340 mm/yr）
广饶：卤水与深层地下水开采（245 mm/yr）
龙口港—裕龙岛：填海与工业荷载固结（92 mm/yr）
盐城王港河：对虾养殖抽水，2022–23 最大 630 mm/yr
局限 / 假设（作者承认）
GNSS 对比用最近像元，对噪声敏感
失相干区存在解缠误差
水位仅覆盖 2018–2021，有缺测
PCA 主成分数不对应驱动数
仅部分区域有升降轨
Notes: 结果：每年下沉超过 2 厘米的面积有 23,653 平方公里，占研究带的 15.6%；最快每年下沉 34.4 厘米，在黄河三角洲的东营；和 9 个 GNSS 站比对误差 1.3 mm/yr。四个典型区成因各不相同：东营是制盐和养殖抽卤水；广饶是卤水和深层地下水开采；龙口港—裕龙岛是填海和工业荷载固结；盐城王港河是温室对虾养殖抽水，2022 到 2023 年最大达到每年 630 毫米。作者认为显著沉降主要来自地下资源开采，而且每个区主要受单一因素控制。创新点是沿海多 frame 拼接方法，以及首次发现两省沿海多个超过 50 mm/yr 的快速沉降漏斗。作者承认的局限有：GNSS 比对用最近像元，对噪声敏感；失相干区有解缠误差；水位只覆盖 2018 到 2021 年且有缺测；PCA 主成分数不等于驱动因素数；只有部分区域有升降轨。

## Slide 17: 三、国家与全球尺度沉降
美国 · 伊朗 · 爪哇岛 · 全球三角洲 · 湄公河
⑦ 美国本土：全国尺度 InSAR 沉降制图与特征
⑧ 伊朗全国：沉降揭示不可恢复的含水层耗竭
⑨ 爪哇岛：地面沉降及其对相对海平面的贡献
⑩ 全球 40 个河流三角洲沉降
⑪ 湄公河三角洲：干旱诱发的地面沉降
Notes: 第三部分是国家和全球尺度，五篇分别研究美国本土、伊朗全国、爪哇岛、全球 40 个三角洲和湄公河三角洲，关注点从沉降制图延伸到暴露人口、相对海平面上升和含水层是否还能恢复。

## Slide 18: ⑦ 美国本土：全国尺度 InSAR 沉降制图与特征
概况 1/2
Nationwide mapping and characterization of land subsidence in the United States using InSAR
期刊 Remote Sensing of Environment · 333, 115134 · 2026
研究区域
美国本土 48 个州及哥伦比亚特区
既有资料：45 州逾 44,000 km² 受沉降影响
以往 InSAR 研究多为局部或区域尺度
研究数据
Sentinel-1 升轨：28 轨 23,391 景、321 个 frame，2019-01～2021-12，约 87 TB
GNSS：4242 站验证
DeforNet 训练：中国 8 省 InSAR 速率图，20,280 个样本
辅助：土地覆盖、灌溉耕地、人口、48,341 口井、建筑与道路
研究方法
自适应 EDAD 改正：6 km 块 IRLS 拟合，只改正受影响像元
迭代 Stacking：掩膜形变像元，估计湍流大气后重算速率
区域网平差拼接：321 个 frame，结果保留 LOS 方向
DeforNet：U-Net + 注意力识别沉降区，坡度/地震目录剔除误判
暴露与风险：角变形 × 人口密度风险矩阵
Notes: 第七篇发表在 RSE 2026 年第 333 卷，做的是美国本土 48 个州加哥伦比亚特区的全国沉降制图。以往美国的 InSAR 研究多是局部或区域尺度。数据量很大：28 条升轨、23,391 景、321 个 frame，2019 到 2021 年，原始数据约 87 TB；验证用 4242 个 GNSS 站。沉降区识别网络用中国 8 个省的 InSAR 速率图训练，约两万个样本。方法上，第一步是自适应的高程相关大气改正，分块拟合，只改正受影响的像元，避免把平坦区的形变一起去掉；第二步是迭代 Stacking 求速率；第三步用区域网平差拼接 321 个 frame，结果保留在 LOS 方向；第四步用基于 U-Net 加注意力机制的 DeforNet 自动识别沉降区；最后叠加人口、建筑、道路做暴露和风险分析。

## Slide 19: ⑦ 美国本土：全国尺度 InSAR 沉降制图与特征
结论 2/2
45,666 km²
美国本土正在下沉的总面积
62.5% 在加州；73% 是耕地
626 万
生活在沉降区内的人口
96% 在加州；另有 160,071 座建筑受影响
5.2 mm/yr
与 4242 个 GNSS 站比对的误差
87.5% 的站差值在 8 mm/yr 以内
创新点（作者自述）
美国本土首张高分辨率全国沉降图
只改正受影响像元的自适应 EDAD 方法
平均速率 + 拼接 + 深度学习识别的全国处理策略
研究结果
48 州与 DC 均有沉降；最大 LOS 47.5 cm/yr（中央谷地）
耕地 73%、湿地 10%；灌溉耕地占 24%，贡献 67%
91% 沉降区在含水层内，地下水超采被视为主要驱动
暴露建筑 160,071 座；DeforNet 识别准确率约 87%
局限 / 假设（作者承认）
局部参考点，构造与 GIA 信号未保留
时序只针对特定区域计算
沉降区范围很可能被低估
角变形仅基于约 3 年观测
案例分析不确立因果机制
Notes: 结果：美国本土正在下沉的面积约 45,666 平方公里，62.5% 在加州；所有 48 个州和 DC 都有沉降，最大 LOS 速率 47.5 cm/yr，在中央谷地。沉降区里 73% 是耕地，灌溉耕地只占耕地面积 24%，却贡献了耕地沉降的 67%；91% 的沉降区位于含水层范围内，作者认为地下水超采是主要驱动。暴露人口约 626 万，96% 在加州，另有 16 万多座建筑受影响。和 GNSS 比对的误差是 5.2 mm/yr。作者自述这是美国本土首张高分辨率全国沉降图。作者承认的局限有：用的是局部参考点，构造和冰川均衡调整的长波信号没有保留；时序只在部分区域计算；沉降区范围很可能被低估；角变形只基于约 3 年观测；案例分析不确立因果。

## Slide 20: ⑧ 伊朗全国：沉降揭示不可恢复的含水层耗竭
概况 1/2
Widespread Extent of Irrecoverable Aquifer Depletion Revealed by Country-Wide Analysis of Land Surface Subsidence Hazard in Iran
期刊 Journal of Geophysical Research: Solid Earth · 130, e2024JB030367 · 2025
研究区域
伊朗全国 106 个快速沉降区（>10 mm/yr、>4 km²）
地下水约占总供水 60%，其中 90% 用于农业
人口最多的 10 个城市中 7 个靠近沉降区
研究数据
Sentinel-1 升降轨：COMET-LiCS 干涉图（约 100 m），2014-10～2022-12
ICA 时序：31 降 + 28 升 frame，1 km，2016–2021
辅助：插值水平 GNSS 场、GACOS、ERA5、WorldPop、土地覆盖、断层图
研究方法
LiCSBAS 时序：相位闭合差与噪声指标掩膜
速度分解：升降轨联合求垂向与东西向，参考欧亚固定框架
差异沉降风险：角变形 β 分级；风险＝(3×SHG + Vsub)×人口密度
时间域 FastICA：分离非弹性与弹性成分
比例计算：非弹性/混合比、弹性/非弹性比 R_ed/id
Notes: 第八篇发表在 JGR Solid Earth 2025 年第 130 卷，研究伊朗全国。伊朗约 60% 的供水来自地下水，其中 90% 用于农业；人口最多的 10 个城市里有 7 个靠近沉降区。作者选出 106 个快速沉降区，条件是每年超过 10 毫米、面积超过 4 平方公里且有人类活动。数据是 COMET-LiCS 提供的 Sentinel-1 升降轨干涉图，2014 年底到 2022 年底；ICA 用的是 59 个 frame 的 1 公里时序。方法上，用 LiCSBAS 求时序，升降轨联合分解出垂向和东西向速度；用角变形，也就是差异沉降的坡度，乘以人口密度评估风险；再对时序做时间域的 FastICA，把非弹性和弹性成分分开，算出两者的比例。

## Slide 21: ⑧ 伊朗全国：沉降揭示不可恢复的含水层耗竭
结论 2/2
31,400 km²
每年下沉超过 1 cm 的面积，占国土 1.9%
分布在 106 个沉降区，约 77% 位于农田
~340 mm/yr
最快的 Rafsanjan 每年下沉约 34 cm
2016–2021 年视线向非弹性压实约 1.3 m
41–44% → 31–36%
德黑兰：弹性（可恢复）与非弹性（不可恢复）形变之比
2017–18 年 41–44%，2019–21 年降到 31–36%，含水层越来越难回弹
创新点（作者自述）
首次给出伊朗沉降区垂向 + 东西向速度
用角变形与水平应变评估风险、识别未填图构造
首次近全国尺度 InSAR 时序 ICA
揭示干旱期弹性/非弹性比下降
研究结果
约 77% 的 >10 mm/yr 沉降位于农田
51,500 人暴露于高角变形；卡拉季 >23,600 人
59 个 frame 均识别出非弹性成分
西德黑兰平原线性角变形特征指示未填图断层
局限 / 假设（作者承认）
缺少井数据，以降水作弹性成分参照
残余地形相关大气混入 ICA 季节成分
东西向噪声可达约 10 mm/yr
风险以人口为代理，不含无人基础设施
盐地抬升机理仍为假说
Notes: 结果：每年下沉超过 1 厘米的面积 31,400 平方公里，占国土 1.9%，约 77% 在农田。最快的 Rafsanjan 每年下沉约 34 厘米，2016 到 2021 年视线向的非弹性压实约 1.3 米。全国约 5.15 万人暴露在高角变形区，卡拉季超过 2.36 万人。59 个 frame 都识别出了非弹性成分。最关键的是德黑兰：弹性和非弹性形变的比例从 2017–18 年的 41% 到 44%，降到 2019–21 年的 31% 到 36%，说明含水层越来越难回弹，这也是题目里“不可恢复”的含义。作者自述的创新点包括首次给出伊朗沉降区的垂向和东西向速度，以及首次在近全国尺度做 InSAR 时序 ICA。作者承认的局限：缺少井数据，只能用降水作为识别弹性成分的参照；残余的地形相关大气会混进 ICA 的季节成分；东西向噪声可达约 10 mm/yr；风险以人口为代理，不包括无人居住的基础设施；盐地抬升的机理还是假说。

## Slide 22: ⑨ 爪哇岛：地面沉降及其对相对海平面的贡献
概况 1/2
Land subsidence on Java Island and its contributions to relative sea level change
期刊 Science Advances · 12(15), eaec0172 · 2026
研究区域
印尼爪哇岛，约 1.5 亿人；北岸约 1500 km 低洼经济走廊
爪哇海 2000 年以来海平面上升约 5–6 mm/yr
印尼在 IPCC AR6 所用验潮站中缺乏代表
研究数据
Sentinel-1：约 4000 景，10 升 + 11 降 frame，2017–2023
GNSS：28 站（10 站定框架、26 站验证）
ALOS-1：2007–2010 年 L 波段 VLM（长期对比）
海平面：CMEMS 测高 2001–2024；FACTS 五种 SSP 投影
辅助：人口、VIIRS 洪水、地质、土地覆盖
研究方法
WabInSAR：75 m，升降轨分解垂向/东西向，转 IGS14
时间趋势：二次多项式 + t 检验分加速/减速/线性；与 ALOS-1 比较
混合聚类：PCA → k-means（K=7）→ DBSCAN → 多变量 DTW + 层次聚类 → 事后归因
虚拟验潮站：北岸每 5 km，测高 + VLM → RSL，FACTS 投影至 2050
Notes: 第九篇发表在 Science Advances 2026 年第 12 卷，研究印尼爪哇岛的沉降以及它对相对海平面上升的贡献。爪哇约 1.5 亿人，北岸是一条约 1500 公里长的低洼经济走廊，爪哇海从 2000 年以来海平面每年上升约 5 到 6 毫米，而且印尼在 IPCC AR6 用的验潮站里缺乏代表。数据是约 4000 景 Sentinel-1，10 个升轨加 11 个降轨 frame，2017 到 2023 年；GNSS 28 个站；还用了 2007 到 2010 年的 ALOS-1 结果做长期对比，以及卫星测高和 FACTS 海平面投影。方法上：WabInSAR 处理并分解垂向和东西向；用二次多项式判断沉降在加速还是减速；再用 PCA、k-means、DBSCAN、DTW 组合的混合聚类找出时间模式并做事后归因；最后沿北岸每 5 公里设一个“虚拟验潮站”，把测高和地面沉降叠加，算出相对海平面变化并投影到 2050 年。

## Slide 23: ⑨ 爪哇岛：地面沉降及其对相对海平面的贡献
结论 2/2
1–15 cm/yr
多个沿海城市每年下沉 1–15 cm
包括雅加达、三宝垄、Pekalongan 等
> 75%
到 2050 年，超过 75% 的北岸海岸段仍以地面下沉为相对海平面上升主因
下沉贡献 27–85%，超过冰川、冰盖等因素
0.83–0.96
InSAR 与 26 个 GNSS 站的相关系数
两者差值均值仅 0.1 cm/yr
创新点（作者自述）
全岛尺度沉降评估及对北岸 RSL 的贡献
“基于过程”的驱动解释，转向灾害演变
5 km 间隔虚拟验潮站，适用于缺站区
研究结果
2017–2023：17% 沉降区加速、45% 减速
较 ALOS-1：13% 转为快速沉降、22% 减缓
6 组时间模式：沿海冲积、三角洲、住宅、工业、农业、泥火山
当前 RSL 上升均值 1.7 cm/yr；2050 年为仅海平面上升的 2–10 倍
局限 / 假设（作者承认）
地下水、压实、构造贡献无法完全区分
虚拟验潮站假设 VLM 恒定，可能低估 RSL
近岸测高不确定性大
投影假设沉降平稳
验证 GNSS 含定框架站
Notes: 结果：多个沿海城市每年下沉 1 到 15 厘米。2017 到 2023 年，17% 的沉降区在加速、45% 在减速；和 ALOS-1 时期比，13% 由中等沉降变成快速沉降，22% 减缓。聚类得到 6 组时间模式，分别对应沿海冲积层、三角洲、住宅区、工业区、农业区和泥火山。当前相对海平面上升均值 1.7 cm/yr；到 2050 年，超过 75% 的北岸海岸段仍以地面下沉为主因，贡献 27% 到 85%，超过冰川、冰盖等因素。InSAR 和 26 个 GNSS 站相关系数 0.83 到 0.96。作者承认的局限：地下水、压实和构造的贡献无法完全区分；虚拟验潮站假设沉降速率不变，可能低估相对海平面上升；近岸测高不确定性大；投影假设沉降平稳；验证用的 GNSS 里包含了定参考框架的站。

## Slide 24: ⑩ 全球 40 个河流三角洲沉降
概况 1/2
Global subsidence of river deltas
期刊 Nature · 649, 894–900 · 2026
研究区域
全球 40 个三角洲，5 大洲 29 国（亚洲 17、非洲 9、欧洲 7、北美 4、南美 3）
按低于海平面面积与人口暴露选 35 个，另补 5 个区域重要三角洲
研究数据
Sentinel-1：132 个 frame，2016-09～2023-05；单轨 3,300 景 + 双轨 10,700 景
GNSS 与 GIA：转换至 IGS14 并验证；扣除 GIA 模型均值
驱动：GRACE/GRACE-FO 地下水储量、沉积物通量变化、城市扩张
海平面与社会：验潮站、CMEMS、AR6 SSP；ND-GAIN；WorldPop
研究方法
WabInSAR：75 m，约 55,000 幅干涉图
分量与框架：27 个三角洲升降轨分解垂向；13 个单轨用 LOS/cosθ
驱动回归：MLR → 随机森林（5 折 CV、蒙特卡洛）+ LIME 局部解释
海平面比较：对比地心海平面与 AR6 投影；RSLR × ND-GAIN 四象限
Notes: 第十篇是发表在 Nature 2026 年第 649 卷的全球三角洲沉降研究。作者从全球 955 个三角洲中，按低于海平面的面积和人口暴露选了 35 个，又补了 5 个区域重要的，共 40 个，分布在 5 大洲 29 个国家，亚洲最多，17 个。数据是 132 个 frame 的 Sentinel-1，2016 到 2023 年；GNSS 用于统一到 IGS14 框架并验证；驱动因素用了 GRACE 地下水储量、沉积物通量变化和城市扩张；还有验潮站、测高、IPCC AR6 海平面投影和适应能力指数 ND-GAIN。方法上，用 WabInSAR 得到 75 米分辨率速率，27 个三角洲用升降轨分解垂向；驱动分析用随机森林加 LIME 局部解释；最后把沉降与海平面上升直接比较，并按相对海平面上升和适应能力划成四个象限。

## Slide 25: ⑩ 全球 40 个河流三角洲沉降
结论 2/2
18 / 40
40 个三角洲中，18 个的下沉速度快于当地海平面上升
对这些三角洲，地面下沉比海水上涨更要紧
460,370 km²
正在下沉的三角洲总面积
约占全球可居住三角洲面积的 54–65%
26 / 40
26 个三角洲相对海平面上升快，但应对准备不足
作者称之为 “Unprepared Divers”，占 65%
创新点（作者自述）
75 m、全三角洲覆盖（含农村与生态区）
RF + LIME 量化三类人为驱动
沉降与海平面直接比较 + 适应能力矩阵
主张统一参考框架（IGS14）
研究结果
全部三角洲平均为沉降；13 个超过约 4 mm/yr
RF R²＝0.6±0.1；nLIME：地下水 0.6、沉积物 0.3、城市化 0.1
SSP2-4.5：40 个三角洲当前最大沉降速率均超过投影海平面上升
与 GNSS 相关 0.7–0.8，RMSE 1.4 mm/yr
局限 / 假设（作者承认）
GRACE 分辨率 300–400 km，存在信号泄漏
沉积物通量仅为相对变化
未分离压实、构造、油气等过程
RF 依赖样本组成；40 个三角洲不具全球代表性
单轨“垂向为主”假设“tenuous”
Notes: 结果：40 个三角洲平均都在下沉，其中 18 个的下沉速度快于当地海平面上升，也就是说对它们来说，地面下沉比海水上涨更要紧。正在下沉的三角洲面积共 46 万平方公里，约占全球可居住三角洲面积的 54% 到 65%。驱动方面，随机森林 R² 为 0.6，LIME 显示地下水的贡献最大，约 0.6。按 SSP2-4.5 情景，到本世纪末 40 个三角洲当前的最大沉降速率都超过投影的海平面上升。另外 26 个三角洲属于相对海平面上升快、但应对准备不足的“Unprepared Divers”。作者承认的局限：GRACE 分辨率只有 300 到 400 公里，存在信号泄漏；沉积物通量只是相对变化；没有分离压实、构造、油气开采等过程；随机森林依赖样本组成，40 个三角洲不具全球代表性；单轨三角洲“以垂向为主”的假设，作者自己也说是站不太住的。

## Slide 26: ⑪ 湄公河三角洲：干旱诱发的地面沉降
概况 1/2
Drought-Induced Land Subsidence in the Mekong Delta, Vietnam: Insights From SAR Interferometry
期刊 Geophysical Research Letters · 52, e2025GL117096 · 2025
研究区域
越南湄公河三角洲 Hau 河西南侧，平均高程约 0.8 m
热带季风；2016、2020 年为最极端干旱
三类地表水管理区：I 淡水（水闸）、II 雨养淡水、III 咸/半咸水
研究数据
Sentinel-1 PS-InSAR：降轨时序，2017-04～2022-04
干旱与降水：KBDI 干旱指数；ERA-5 Land 降水（GEE）
分区：土地利用分类；地表水管理区（SWMZ）
研究方法
网格化：1×1 km 网格取中位数时序
滤波：Butterworth 低通（截止 2/yr）
去背景沉降：迭代变点检测分段线性模型
季节位移预测：降水率线性回归，参数只用干旱前时段估计
分段评估：干旱前/中/后比较 R² 与下降量
Notes: 第十一篇发表在 GRL 2025 年第 52 卷，研究越南湄公河三角洲的干旱诱发沉降。研究区在 Hau 河西南侧，平均高程只有约 0.8 米，2016 和 2020 年是最极端的干旱年。作者把区域分成三类地表水管理区：一类是靠水闸挡咸的淡水区，二类是雨养淡水区，三类是咸水或半咸水区。数据是 2017 到 2022 年降轨的 PS-InSAR 时序、KBDI 干旱指数和 ERA5-Land 降水，以及土地利用分类。方法上，先按 1 公里网格取中位数时序并低通滤波；用分段线性模型去掉长期背景沉降；然后用降水对季节位移做线性回归，参数只用干旱前的正常时段估计；最后比较干旱前、中、后三个时段的预测效果，看系统是否偏离了常态。

## Slide 27: ⑪ 湄公河三角洲：干旱诱发的地面沉降
结论 2/2
70 mm
2020 年大旱几个月内，南部雨养区最多下沉 7 cm
受影响范围与 SWMZ II 管理区边界吻合
35 mm
旱后雨季也没回弹的永久下降，最多 3.5 cm
作者认为是不可恢复的非弹性变形
23 mm
雨养淡水区（SWMZ II）旱季沉降中位数
淡水区 SWMZ I 只有 7 mm，咸水区 SWMZ III 只有 8 mm
创新点（作者自述）
揭示“迄今未知”的沉降驱动——严重干旱
三角洲尺度刻画干旱快速沉降，关联水管理区与土地利用
用降水预测检验系统是否偏离常态
研究结果
季节沉降中位数：SWMZ II 23 mm，I 7 mm，III 8 mm
SWMZ I/III 雨季回弹补偿；SWMZ II 回弹不足中位数 10 mm
干旱后降水更多却无抬升 → 作者认为是非弹性沉降
南部 SWMZ II：可/不可预测下降均值 5.4/18.1 mm
局限 / 假设（作者承认）
PS 点多在建筑上，含荷载沉降
无法区分开采增加与土壤收缩
无法分离弹性/非弹性比例
需开采量、水头、土壤含水量与更长时序
Notes: 结果：2020 年大旱几个月内，南部雨养区最多下沉 7 厘米，受影响范围和二类管理区的边界吻合。雨养区旱季沉降中位数 23 毫米，而淡水区只有 7 毫米、咸水区 8 毫米。淡水区和咸水区的沉降在之后的雨季基本回弹了，但雨养区回弹不足，永久下降最多 3.5 厘米；干旱后降水更多却没有抬升，作者据此认为这是不可恢复的非弹性变形。用降水回归也解释不了大部分下降。作者自述的创新点是揭示了一个以前未知的沉降驱动因素，也就是严重干旱。作者承认的局限：PS 点多在建筑上，可能包含荷载沉降；无法区分干旱期开采增加和土壤收缩各自的贡献；无法分离弹性和非弹性的比例；需要开采量、水头、土壤含水量数据和更长的时序。

## Slide 28: 四、方法拓展：水库区滑坡
多几何 InSAR + 可解释机器学习
⑫ 白鹤滩水库区：多几何 InSAR + 可解释 ML 圈定潜在滑坡
Notes: 最后一篇不是地面沉降，而是水库区滑坡。我放进来是因为它把 InSAR 形变和机器学习易发性结合的思路，对我们做沉降归因和风险评估也有参考价值。

## Slide 29: ⑫ 白鹤滩水库区：多几何 InSAR + 可解释 ML 圈定潜在滑坡
概况 1/2
Integrating multi-geometry InSAR and explainable machine learning for mapping potential landslide areas in reservoir regions
期刊 Remote Sensing of Environment · 341, 115442 · 2026
研究区域
白鹤滩水库区，青藏高原东南缘，金沙江 V 形河谷
2021-04 蓄水，水位 765–825 m 波动，形成消落带
近南北向活动断裂；破碎玄武岩、软硬互层、第四系堆积
研究数据
Sentinel-1：升轨 T26 + 降轨 T62，103 景，2020-01～2023-05
滑坡编目：74 处（建模 59 + 独立验证 15）
孕灾因子：DEM、地质、NDVI、水系、道路、降雨等 12 个
验证：UAV 正射、机载 LiDAR、GNSS 监测
研究方法
SBAS-InSAR：升降轨分解垂直与东西向
负样本优化：InSAR 法 vs 信息量法（IVM）
易发性建模：DT / RF / GBDT，共 6 个模型
列联矩阵：易发性 S1–S5 × 形变 V1–V5 圈定潜在滑坡区
SHAP 解释：结合野外、UAV、LiDAR 验证
Notes: 最后一篇发表在 RSE 2026 年第 341 卷，研究对象是白鹤滩水库区的潜在滑坡。研究区在青藏高原东南缘的金沙江 V 形河谷，2021 年 4 月开始蓄水，水位在 765 到 825 米之间波动，形成宽阔的消落带。数据是升轨和降轨 Sentinel-1，2020 到 2023 年；74 处滑坡编目，其中 59 处建模、15 处独立验证；12 个孕灾因子；以及无人机、LiDAR 和 GNSS 用于验证。方法上：SBAS 后用升降轨分解出垂直和东西向形变；在选非滑坡负样本时，比较了用 InSAR 筛稳定区和用信息量法筛低易发区两种做法；用决策树、随机森林、GBDT 建易发性模型；然后用一个列联矩阵，把易发性等级和形变等级结合起来圈定潜在滑坡区；最后用 SHAP 解释各因子的作用。

## Slide 30: ⑫ 白鹤滩水库区：多几何 InSAR + 可解释 ML 圈定潜在滑坡
结论 2/2
0.866
6 个模型中最好的 RF-IVM，AUC 为 0.866
用 IVM 选负样本，比用 InSAR 选高 0.052
7.29 vs 1.76 km²
圈出的潜在滑坡区与已核实滑坡的重叠面积
列联矩阵法是阈值法的四倍多
90.5%
74 处已知滑坡中识别出 67 处
阈值法只识别出 44 处（59.4%）
创新点（作者自述）
负样本优化降低建模噪声
多几何 InSAR 运动学重建
列联矩阵耦合静态易发性与动态形变
易发性与形变视为互补指标
研究结果
IVM 采样优于 InSAR 采样：ΔAUC RF +0.052
矩阵法召回 90.50%，阈值法 59.40%
垂直沉降最大 −93 mm/yr；Wulipo 滑坡为旋转—平移运动
SHAP：离河距离居首，<500 m 贡献高
局限 / 假设（作者承认）
优化采样引入空间先验，可能边界过拟合
InSAR 采样受阴影、叠掩影响
SHAP 只反映固定阶段
30 m 格网与 C 波段可能漏检小滑坡
推广到其他水库区尚待检验
Notes: 结果：6 个模型中最好的是用信息量法选负样本的随机森林，AUC 0.866，比用 InSAR 选负样本高 0.052。列联矩阵法圈出的区域与已核实滑坡的重叠面积是 7.29 平方公里，是传统阈值法 1.76 的四倍多；74 处已知滑坡识别出 67 处，召回率 90.5%，阈值法只有 44 处。它还能把施工开挖这类“低易发、高形变”的人为形变排除掉。二维分解显示局部最大垂直沉降每年 93 毫米。SHAP 显示离河距离最重要，500 米以内贡献最高，作者认为这代表了消落带的作用。作者承认的局限：优化采样引入了空间先验，可能导致边界过拟合；InSAR 采样受阴影和叠掩影响；SHAP 只反映固定时段；30 米格网和 C 波段可能漏掉小滑坡；能否推广到其他水库区还有待检验。

## Slide 31: 横向对比：12 篇论文的共性
拼接与宽域平差
①②③⑥⑦ 都针对多轨/多 frame 拼接提出方案
网络平差、伪逆求改正、K 折选模、区域网平差
LOS → 垂向的处理
①②⑤⑥ 假设水平形变可忽略；⑩ 单轨同样假设
③ 用板块运动模型；⑧⑨⑩ 用升降轨分解
驱动归因
地下水开采在 ①–④、⑦–⑩ 中被视为主要驱动；⑪ 指向干旱
⑤⑥ 另有软土固结、填海荷载、卤水与采矿
弹性 vs 非弹性
② Ske、⑧ ICA、⑪ 未补偿下降都指向不可逆压密
多篇水位数据短于 InSAR 时序（①⑥ 等）
注：本页为基于各篇笔记的归纳，非论文原文结论
Notes: 最后做个横向对比，这一页是我根据各篇笔记归纳的，不是论文原话。第一，大范围研究都绕不开多轨、多 frame 拼接，①②③⑥⑦ 都提出了自己的平差或拼接方案。第二，LOS 转垂向的处理不同：有几篇直接假设水平形变可以忽略，③ 用板块运动模型修正，伊朗、爪哇和全球三角洲那篇用升降轨分解。第三，驱动归因上，地下水开采在大多数研究里被认为是主因，江苏和鲁苏沿海还有软土固结、填海荷载、卤水和采矿，湄公河那篇则指向干旱。第四，弹性和非弹性形变的区分是一个共同关注点，而且不少研究的地下水位数据比 InSAR 时序短，这是归因时普遍面临的限制。

## Slide 32: 谢谢 · 欢迎讨论
问题与建议
Notes: 以上就是这 12 篇论文的汇报，谢谢大家，欢迎老师和同学们提问和指正。